## Slide 1
技術提案 ／ PoC
クラウドネイティブ
組み込み開発環境
ハードウェアなしで開発を始め、 同じバイナリを実機に展開する
ExperimentalDevEnv | 2026.05
1 Build
GitHub Codespaces クロスコンパイル
↓
2 Simulate
AWS EC2 Graviton ブラウザで HW 操作
↓
3 Deploy
Raspberry Pi 5 同一バイナリで実機動作

## Slide 2
01 前提の整理
この発想は、20年以上前からある
QEMU・仮想化・エミュレーションはとっくに存在していた
2004
QEMU 誕生
x86 エミュレーション。 あらゆる CPU をソフトウェアで模倣可能に
2010
ARM Fast Models
ARM 公式の高速 CPU シミュレーター。 チップより先にファームを開発できる
2016
Renode
IoT 向けマルチノード HW シミュレーター。 ボードまるごと仮想化
2024
本プロジェクト
なぜ今なのか？ → 次スライドで説明
「仮想HWでテストする」は目新しいアイデアではない。 では、なぜ誰もやらなかったのか？

## Slide 3
02 費用対効果の壁
コスト ＞ メリット だったから
3つの「割に合わない」が普及を阻んでいた
✕
ISA の不一致
クラウドは x86 実機（RasPi等）は ARM → エミュレーションが必要 → 動作が遅く信頼性も低い → 「本番と同じ」にならない
✕
セットアップの複雑さ
QEMU のビルド・設定に 数日かかることも → 導入コストが高すぎる → 属人化・メンテ困難 → 結局「実機でいいや」
✕
クラウドコストの問題
常時稼働のシミュレーター をクラウドで動かすのは コスト高だった → 開発機 1 台の方が安い
→ だからこそ、業界はずっと「実機があればそれでいい」を続けてきた

## Slide 4
03 転換点
2024〜2025年、3つの変化が同時に起きた
この3年で「コスト ＜ メリット」の逆転が起きている
✕ → ✅
ISA の統一
EC2 Graviton（AWS）が ARM64 Raspberry Pi 5 も ARM64 → 同じ ISA エミュレーション不要。 クロスコンパイルだけで 本番と同じバイナリができる
QEMU 時代の根本課題が解消
✕ → ✅
Cloud IDE の無料化
GitHub Codespaces が 無料枠で利用可能に クロスコンパイル環境が 即時・無料で手に入る → セットアップコスト ≒ 0
「数日かかる環境構築」が消滅
✕ → ✅
AI の登場（最大の変化）
Claude Code / Copilot が クラウド上でコードを書く AI は実機に触れない。 → クラウド上に HW 環境がないと AI が開発できない
「やりたい」から「やらないと」へ
★ この3つが揃ったのが今。本プロジェクトはそのタイミングを実証する PoC

## Slide 5
04 ソリューション
ExperimentalDevEnv
ハードなし → クラウドで検証 → 実機展開。3ステップのパイプライン PoC
☁ Build
GitHub Codespaces
aarch64-linux-gnu-gcc で ARM64 バイナリをビルド toolchain のセットアップはゼロ（devcontainer.json 1行） VSCode タスクで one-click ビルド
コスト: 無料枠内
→
⚡ Simulate
AWS EC2 Graviton
LD_PRELOAD shim → GPIO / SPI をインターセプト CUSE → /dev/i2c-1 仮想デバイスを生成 Python ブリッジ → ブラウザで HW をリアルタイム操作
コスト: t4g.micro ≈ $2〜3/日
→
🔧 Deploy
Raspberry Pi 5
scp で同一バイナリを転送するだけ コード変更ゼロ・LD_PRELOAD 不要 GPIO / I2C / SPI が実デバイスで動作
コスト: デバイス不要（検証は EC2 で完了）

## Slide 6
05 仕組み
アプリは何も知らない
shim / CUSE が透過的にハードウェアを差し替える
アプリケーション (sensor_demo.c)
GPIO Shim gpio_shim.so
LD_PRELOAD /dev/gpiochip0 ioctl フック
→
SPI Shim spi_shim.so
LD_PRELOAD /dev/spidev0.0 ioctl フック
→
I2C CUSE cuse_i2c
FUSE3 で /dev/i2c-1 仮想デバイス生成
→
Web Bridge bridge.py
Python asyncio Unix socket ↔ WebSocket
ブラウザ HW パネル
LED / Button / OLED をブラウザで操作
←→
↕
Raspberry Pi 5 — 同一バイナリ、shim なし、実デバイスで動作
↓ scp

## Slide 7
06 実証結果
動いた。コード変更ゼロで実機に展開できた
PoC として想定した全シナリオの検証が完了
コンポーネント
EC2 シミュレーション
RasPi5 実機
状態
GPIO LED + ボタン
✅ シム動作
✅ 実機動作
完了
I2C VL53L0X センサー
✅ レジスタ模倣
✅ 実デバイス
完了
SPI MFRC-522 RFID
✅ レジスタ模倣
✅ カード読取
完了
I2C SSD1306 OLED
✅ Canvas 表示
⏳ モジュール待ち
進行中
WebSocket HW パネル
✅ リアルタイム
—
完了
3 種
HW インターフェース (GPIO / I2C / SPI)
0 行
実機向けコード変更
≈ $3/日
EC2 シミュ稼働コスト

## Slide 8
07 なぜ今これが重要か
AI が組み込み開発に入ってきた
AI はクラウドにしか存在できない → クラウド上の HW 環境が必須になる
Claude Code は今まさにこのプロジェクトのコードを書いている。 だが Claude は実機の GPIO に触れない。 → 仮想 HW 環境がなければ、AI はドライバを書いても動作確認できない。
ドライバ自動生成
AI が I2C / SPI ドライバを生成 → CUSE スタブで即テスト 実機なしで動作確認完結
自動テスト生成
センサー値を自動注入して 境界値・異常値テスト CI/CD に組み込み可能
トレース解析
HW トレースログを AI に渡し バグ原因を自動推定 デバッグ工数を大幅削減
コードレビュー
PR 時にドライバを AI がレビュー タイミング・メモリ安全性を検査 HW 起因のバグを事前防止
→ 「AI 対応」は後付けの機能ではなく、本アーキテクチャの設計思想そのもの

## Slide 9
08 ロードマップ
PoC から製品へ
実証済みのコアを基盤に段階的に拡張する
今 ✅
Phase 1 — PoC 完成
• GPIO / I2C / SPI シム確立
• EC2 Graviton + ブラウザ HW パネル
• RasPi5 実機デプロイ検証済
次 🔧
Phase 2 — 機能拡張
• OLED シム / LCD HAT シム追加
• GitHub Actions CI/CD 統合
• 複数ボードへの対応
近 🤖
Phase 3 — AI 統合
• Claude Code 自動生成フロー
• AI テストシナリオ生成
• HW トレース自動解析
将来 🌐
Phase 4 — SaaS 化
• 仮想 HW 環境プラットフォーム
• 企業向け組み込み CI/CD
• Edge AI 開発の標準環境へ

## Slide 10
09 まとめ
費用対効果が、ついて逆転した
ISA 統一・Cloud IDE 無料化・AI の台頭。3つが揃い「仮想HW開発環境」は今こそやるべき投資になった。
開発速度
ハード依存ゼロ 即日スタート可能
品質
CI/CD で自動テスト 実機と同等の検証
コスト
テスト機材費ゼロ ≈ $3/日で代替
AI 対応
Claude Code と シームレスに統合
本 PoC をベースに、組み込み開発の新しいスタンダードを共に構築しましょう
ExperimentalDevEnv ／ github.com/thousandsofties/experimentaldevenv